Дистиллятор ‘’СМ Мини”.

Оглавление

- Свойства. Технические характеристики.

- Комплектация.

- Принцип работы установки.

Дистилляционная колонна  “CМ мини” позволяет получать нам ароматные дистилляты с содержанием  в среднем  50-70% об. спирта, в последующем разбавленные  до нужной нам величины. Также мы можем использовать данный продукт  для последующей ректификации (получения чистого спирта).

Дистилляцией получают такие распространённые напитки, как шнапс, граппа, кальвадос и т.д.

В этих напитках сохраняются вкусовые ароматы первоначального сырья (винограда, яблок, слив и Т.Д.).

- Технические характеристики:

Предлагаемая нами продукция выполнена из высококачественной пищевой нержавеющей стали,   с толщиной стенок 1,5-3мм.  Поэтому она не окисляется в агрессивных средах и не деформируется при высоких температурах.

Это касается как самого дистиллятора, так и бака, к которому он крепится.

Термораспределяющее дно состоит из двух листов нержавеющей стали, между которыми находится несколько слоев высокотеплопроводного алюминия, что способствует его равномерному нагреву.

Дистиллятора “СМ Мини”  объединил в себе свойства дистилляционной колонны и самогонного аппарата, что позволяет нам получать    дистиллят с более высоким содержанием спирта (50-70.) спирта за счёт регулирования мощности нагрева перегонного бака или количеством подаваемой для охлаждения воды.

Ориентиром для регулирования служат нам два термометра (цифровой и аналоговый). Аналоговый термометр вмонтирован в крышку перегонного бака, а электронный термометр вставлен в верхней точке дистиллятора.  Следя за показаниями термометров, мы регулируем процесс дистилляции.

Объём перегонного куба 12, 20, 25, 36литров.

Высота дистиллятора с 13 литровым баком – 65см.

Диаметр колонны 38мм.

Производительность после выхода на режим в среднем  2,5 литра.

Расход охлаждающей жидкости в среднем  25-50л/ч.

- Комплектация

Перегонный куб – 1шт.

Колонна с фланцем – 1шт.

дистиллятор – 1шт.

Прокладка силиконовая (между кубом и фланцем колонны) – 1шт.

Соединительный хомут с прокладкой – 1шт.

Барашки для крепления колонны с фланцем к кубу – 3-4шт.

Цифровой термометр (устанавливается в посадочное место на дистилляторе) – 1шт.

Аналоговый термометр (устанавливается в куб) – 1шт.

Шланг силиконовый (надевается на отводную трубку) – 1шт.

Гарантийный талон – 1шт.

Принцип работы установки

•Соединить фланец с дистиллятором.

•Закрепить аналоговый термометр в кубе.

•Залить брагу в куб (3/4)от  объёма куба.

• Поставить перегонный куб на плиту - (газовую, электрическую,

индукционную, керамическую).

•Установить на куб фланец с дистиллятором и закрепить барашками.

Между кубом  и фланцем не забываем положить  силиконовую

прокладку.

•Подсоединить шланги для подачи (ниппель2)и отвода воды (ниппель1). Вода подаётся через  нижний ниппель (2) охладителя , а отводится  через верхний  ниппель (2)

предохладителя охладителя.

Можно воду подать через ниппель – 1, а отвести воду, через ниппель – 2.

Во втором  варианте процент содержания спирта будет выше на выходе, чем в первом варианте.

•Установить  цифровой  термометр на дистилляторе.

•Надеть силиконовый  шланг  на  канал  отвода  дистиллята.

•Включить источник нагрева.

•При  достижении  в  кубе  75ᵒС. подать  воду в  контур охлаждения  дистиллятора.

•Процесс перегонки начинается при достижении температуры в кубе в районе  85-90ᵒС.

при 10% об. спирта в браге и 75-80ᵒС при 40% об. спирта в дистилляте.

•Начальный дистиллят “Головная” фракция (10% от расчётного количества готового продукта) мы отбираем отдельно, так как это легкокипящие составляющие  с неприятным запахом   метанол,  ацетон  и  т.д.  При исчезновении неприятного запаха, можно приступать к отбору «пищевой» фракции.

При отборе начального дистиллята “Голов” нагрев уменьшаем,  чтобы  отобрать  «голову»  в максимально концентрированном виде (с меньшими потерями пищевой  фракции). После  отбора  «головы» -  мощность  снова  увеличиваем.

Помните, что  чем меньше мощность  источника тепла, тем  меньше парообразование  в  кубе,  тем  меньше производительность  системы  и  выше  концентрация  продукта на выходе.  Это касается и количества подаваемой воды.

Помните, чем выше скорость подачи воды, тем меньше выход готового продукта и выше концентрация продукта на выходе.

В  процессе  дистилляции  температура  в  кубе  будет расти,  так  же  как  и  в  колонне.

Отбор пищевой фракции производим , до появления хвостовой фракции. Процесс слежения начинается при достижении температуры в кубе 95гр.

Хвостовая фракция также характеризуется неприятным запахом.  Поэтому в процессе перегонки браги, на заключительном этапе вы  можете органолептически определить  появление хвостовых фракций в получаемом продукте и запомнить температуру в баке и в колонне, тем самым скорректировав для себя температуру для  отбора хвостовой фракции или окончания процесса.

Хвостовую фракцию отбирать в отдельную посуду

При достижении температуре в кубе 100 гр. Цельсия, отключить дистилляционную колонну.

Если хвостовая часть не нужна, то отключить дистилляционную колонну при температуре их появления.

Отключить охлаждение, разобрать дистилляционную установку, слить оставшуюся в кубе барду.

Промыть кастрюлю и дистиллятор с фланцем.

Перед  первым использованием оборудования, промыть его раствором пищевой соды.

После обработки пищевой содой промыть оборудование тёплой  водой.