ИНСТРУКЦИЯ ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

С  ДИСТИЛЛЯЦИОННОЙ КОЛОННОЙ СМ2

Собираем дистилляционную  колонну для работы:

1.Перед сборкой дистилляционной колонны необходимо:

1.1. Закрыть кран на котле.

2                                                      1.2. Закрепить биметаллический термометр в гильзе на баке.

1.3 Налить брагу или спирт сырец в бак на 3/4.

1.4. Положить прокладку на бак.

1.5 . Закрепить фланец на баке при помощи фигурных ручек

1                                                        через силиконовую прокладку.

1.6  Закрепить дистиллятор на фланце при помощи хомута

через прокладку.

1.7 Поставить бак на источник нагрева.

1.9  Подсоединить гибкую подводку к ниппелю (1) на

дистилляторе, это вход для поступающей для охлаждения

воды.

2.10.  Подсоединить гибкую подводку к ниппелю (2)

дистиллятора  колонны это выход воды из  холодильника

колонны.

2.11. Вставить эл. термометр в гильзу находящуюся в верхней

части дистиллятора.

Колонна собрана и готова к работе

Гибкая подводка должна быть удалена от открытого источника нагрева.

Получаемый спирт сырец должен собираться в ёмкость закрытого типа, как можно дальше от

открытого источника нагрева.

Гибкая трубка, по которой сливается спирт сырец, должна располагаться максимально

удалённо от  открытого источника нагрева.

Запрещается закрывать сливную трубку, располагающуюся в нижней части охладителя

дистилляционной колонны.

Запрещается разбирать дистилляционную колонну во время работы.

В целях противопожарной безопасности, применять индукционную плиту, для нагрева бака.

Использовать колонну в хорошо проветриваемом помещении.

После завершения процесса дистилляции – дать колонне остыть, аккуратно разобрать

и промыть горячей водой не вынимая насадки (наполнителя) из фланца.

Содержимое бака после перегонки браги -остудить, слить, промыть бак и колонну водой.